## Slide 1: L’hydrologie depuis l’espace
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “L’hydrologie depuis l’espace” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 2: Pourquoi observer l’eau depuis l’espace
Les techniques spatiales sont
  Globales
  Répétitives
  Homogènes
  Opérationnelles
Notes:   Globales : elles mesurent toute la Terre ou toute une portion de la Terre sans frontière
  Répétitives : elles mesurent au même endroit à intervalles réguliers (selon le satellite, de quelques minutes à plusieurs jours (~30 tout au plus)) et ce pendant plusieurs années
  Homogènes : l’instrument est le même pour toute la Terre, à toutes les dates. Quand un satellite prend le relais d’un autre, ils sont intercalibrés pour s’assurer qu’il n’y ait pas de discontinuité
  Opérationnelles : la distribution des données est souvent réalisée quelques minutes ou heures après la mesure, toujours de façon automatisée
Sauf mention contraire, la présentation “L’hydrologie depuis l’espace” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 3: Pourquoi observer l’eau depuis l’espace en plus d’in situ ?
Réseaux de mesures in situ mal répartis
De moins en moins de stations in situ
Accès aux stations peut être difficile (forêts denses, montagnes…)
Délai d’accès aux données souvent trop long pour de la prévision
Données pas toujours partagées au niveau international
Points bleus : stations GRDC mesurant le débit mensuel fournissant des données après 2010
Nombre de stations (débit)
7000
5000
3000
1000
1980
1996
2014
Date des observations
1950
1920
Notes: in situ : les coûts d’installation, de maintenance et de distribution des données sont un problème
  70 à 80 stations fermées tous les ans aux États-Unis.
  30% des stations perdues depuis les années 1990 dans ce qui était le territoire de l’ancienne URSS
  très peu de stations nouvelles, en particulier dans les pays en voie de développement
Sauf mention contraire, la présentation “L’hydrologie depuis l’espace” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 4: Pourquoi observer l’eau depuis l’espace
L’apport des observations spatiales dans les bilans d’eau
© Cnes/Mira Production
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “L’hydrologie depuis l’espace” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
4

## Slide 5
© Cnes/Mira Production
Notes: Cycle de l’eau
Sauf mention contraire, la présentation “L’hydrologie depuis l’espace” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 6: Pourquoi observer l’eau depuis l’espace
Champs d’applications potentiels
  Etats de surface (Occupation, rugosité…)
  Modèle numérique de terrain et dérivés
  Risque d’érosion
  Stress hydrique
  Irrigation
  Inondation
  Champs pluviométriques
  Humidité du sol
  Débitmétrie, Réserve d’eau
  Qualité de l’eau
© Cnes/Mira Production
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “L’hydrologie depuis l’espace” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 7: Les ressources en eau depuis l’espace
SMOS, SMOS-Next,
SMAP
TMI, AMSR-E, ASCAT
GRACE
GRACE-2
TRMM,
GPM
SCLP
CERES,
AIRS, MODIS
THIRSTY
Jason
Saral Altika
SWOT
Jason
Saral Altika
SWOT
Notes: Sauf mention contraire, la présentation “L’hydrologie depuis l’espace” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

## Slide 8: Comment observer l’eau depuis l’espace
Radar altimétrique
Jason 2, 3, CS, Saral,
Sentinel 3, SWOT
Satellite Gravimétrique
Grace 1, 2
Radiomètre micro-ondes
SMOS, SMAP, SMOS Next
Techniques spatiales appliquées au domaine de l’hydrologie
Radiomètre imageur optique
SPOT 5, 6, 7, Landsat 8
Pléiades 1, 2, Sentinel 2 Metop, Météosat
Satellite météorologique
IASI, IASI NG
Radar à synthèse d’ouverture (SAR)
Radiomètre infrarouge
Sentinel-3,
Notes: lidar altimétrique
radar imageur micro-ondes (diffusiomètre)
radiomètre imageur optique "couleur de l’eau"
radiomètre imageur optique haute résolution
sondeur atmosphérique température et humidité
Sauf mention contraire, la présentation “L’hydrologie depuis l’espace” conçue par Cnes/Aviso est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Pour consulter cette licence, allez sur https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0